03.09.2019г. №45

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Костинского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Устава «Костинского муниципального образования».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить:

1.1.	Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электроснабжающих организаций на территории Костинского муниципального образования (приложение №1).

1.2.	Порядок мониторинга системы теплоснабжения Костинского муниципального образования (приложение № 2).

1.3.	План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Костинского муниципального образования (приложение № 3)

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костинского муниципального образования от 14.09.2018г. №47 «об утверждении план действий по ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Костинского муниципального образования».

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Костинского сельского поселения» и разметить на официальном сайте администрации Костинского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.	Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Костинского

муниципального образования

Г.И. Воронова

Приложение 1

к постановлению администрации

Костинского муниципального

образования

от 03 сентября 2019г. №45

ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электроснабжающих организаций на территории Костинского муниципального образования

1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций

1.1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электроснабжающих организаций , потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления (далее - Порядок) разработан в целях координации деятельности администрации Костинского сельского поселения (далее - администрация), ресурсоснабжающих организаций, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения Костинского сельского поселения.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«исполнитель» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги.

«потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - электрическая энергия, тепловая энергия, твердое топливо, используемое  для предоставления коммунальных услуг.

1.3. Авариями в тепловых сетях считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности, которых продолжается более 36 часов;

- повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей первой категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

1.4. Авариями в электрических сетях считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, основного оборудования подстанций (силовые трансформаторы; оборудование распределительных устройств напряжением 10(6) кВ и выше), восстановление работоспособности которых может быть произведено в срок более 7 суток после выхода из строя;

- повреждение питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10(6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода её из строя: воздушная линия – за период более 3 суток; кабельная линия – за период более 10 суток;

- неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения:

одного и более потребителей первой категории, превышающий время действия устройств АПВ или АВР электроснабжающей организации (при несоответствии схемы питания потребителей первой категории требованиям ПУЭ аварией считается перерыв электроснабжения этих потребителей продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей);

одного и более потребителей второй категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

одного и более потребителей третьей категории продолжительностью более 24 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей.

1.5. Основной задачей администрации, организаций жилищно-коммунального комплекса является организация обеспечения устойчивого тепло-,, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

1.6. Ответственность за непредставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с федеральным законодательством и областным законодательством.

1.7. Порядок взаимодействие диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального комплекса и администрации Костинского сельского поселения определяется в соответствии с действующим законодательством.

1.8. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт энергопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование энергетическими ресурсами, графиков ограничения и отключения энергопотребляющих установок при временном недостатке мощностей или энергоресурсов на источниках энергоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт энергопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

1.9. Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

- к первой категории относятся потребители, нарушение энергоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным материальным ущербом (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции и т.п.);

- ко второй категории - остальные потребители энергоресурсов.

1.10. Источники энергоснабжения по надежности отпуска ресурсов потребителям делятся на две категории:

- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла, водозаборы, станции подъема воды, трансформаторные подстанции;

- ко второй категории - остальные источники энергоресурсов.

1.11. Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей, трансформаторных подстанций, линий электропередач должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных журналах.

2. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг

2.1. Электроснабжение

| № п/п | Наименование энергоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тулунское отделение ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" | Иркутская обл. г. Тулун пер. Энергетиков, 1 телефоны: 27-111 27-382 диспетчерской службы № т. 27-382 |  |

2.2. Теплоснабжение

| № п/п | Наименование энергоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Тайга" | Иркутская область 665125, Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Костино, ул Новая, д. 31А |

3.	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

3.1. 	на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | Более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 12 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 12 | 12 |

3.2. 	на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

4.	Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| №п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час. мин. | Состав сил и средств: Персонал/техника чел./ ед. | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Костинского МО Собственники жилых помещений | ООО «Тайга» ООО «Иркутская электросетевая компания» | п. Костино, ул Новая, д. 31А | 1-2 часа | 2/- | Устранение неисправности плавких предохрани-телей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |

5. Порядок действий администрации Костинского муниципального образования, ресурсоснабжающей организации при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

5.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес предоставления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий и организаций, собственники и наниматели жилых помещений | п. Костино, ул. Новая 31А Глава Костинского МО 89246012866 | Информирова-ние ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | ООО "Иркутская электросетевая компания" Нижнеудинский РЭС | п. Костино, ул. Новая 31А Глава Костинского МО 89246012866 |  |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ООО "Иркутская электросетевая компания" ООО «Тайга» Руководители предприятий и организаций | п. Костино, ул. Новая 31А Глава Костинского МО 89246012866 | Информирова-ние ЕДДС |

5.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес предоставления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий и организаций, собственники и наниматели жилых помещений Глава администрации | п. Костино, ул. Новая 31А Глава Костинского МО 89246012866 | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Администрация поселения, 89246012866 |  |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | собственники и наниматели жилых помещений Глава администрации | Администрация поселения 89246012866 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава администрации | Администрация поселения, 89246012866 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | собственники и наниматели жилых помещений Глава администрации |  |  |
| 6 | Оповещение населения | Администрация Костинского МО | Администрация поселения, 89246012866 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | руководители организаций | Администрация поселения, 89246012866 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | ООО "Иркутская электросетевая компания" ООО «Тайга» |  |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ООО "Иркутская электросетевая компания" ООО «Тайга» |  | Информирование ЕДДС |

5.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес предоставления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Руководители предприятий и организаций, собственники и наниматели жилых помещений Глава администрации | п. Костино, ул. Новая 31А Глава Костинского МО 89246012866 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава администрации | п. Костино, ул. Новая 31А Глава Костинского МО 89246012866 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | собственники и наниматели жилых помещений, ООО "Иркутская электросетевая компания" ООО «Тайга» | п. Костино, ул. Новая 31А Глава Костинского МО 89246012866 |  |
| 4 | Доклад о готовности, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | собственники и наниматели жилых помещений, ООО "Иркутская электросетевая компания" ООО «Тайга» | п. Костино, ул. Новая 31А Глава Костинского МО 89246012866 | Информирование ЕДДС |

Приложение 2

к постановлению администрации

Костинского муниципального

образования

от 03 сентября 2019г. №45

ПОРЯДОК

мониторинга системы теплоснабжения Костинского муниципального образования

1.	Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения. Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2.	Основными задачами системы мониторинга являются:

-	сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

-	оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

-	эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях.

3.	Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и территориальном (муниципальном) уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации эксплуатирующие теплосети.

На территориальном (муниципальном) уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрации сельского поселения.

4.	Система мониторинга включает в себя:

-	сбор данных;

-	хранения, обработку и представление данных;

-	анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1.	Сбор данных

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории муниципального образования.

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:

-	паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей;

-	расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

-	исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы теплопроводов);

-	данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).

Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводит в базу данных (БД) единой диспетчерской службы (ЕДДС) муниципального района.

Анализ данных для управления производится специалистами отдела жилищно-коммунального хозяйства и тарифного регулирования администрации района. На основе анализа базы данных принимается соответствующее решение.

4.2.	Хранение, обработка и представления данных

Единая база данных хранится и обрабатывается на основе технологии клиент сервер (SQL SERVER) (выбор программного обеспечения БД и ГИС).

4.3.	Анализ и выдача информации для принятия решения

Системы анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, который применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

Приложение 3

к постановлению администрации

Костинского муниципального

образования

от 03 сентября 2019г. №45

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Костинского муниципального образования

1.	Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1	Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

Климат на территории Костинского муниципального образования резко-континентальный с холодной зимой и коротким жарким летом. Наиболее высокая температура воздуха в июле (максимальная +39 градусов С), наиболее низкая температура в январе – минус 50 градусов С.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 70-138 дней. Средняя продолжительность  98 дней.

Распределение осадков по территории неравномерно (от 220 до 400 мм в год) и зависит от абсолютной высоты. Максимум осадков наблюдается в июле.

Высота снежного покрова изменяется от 25 см в долинах до 40 см. Устойчивый снежный покров появляется, в среднем, 6 ноября и сходит к 3 апреля. Число дней в году со снежным покровом 158 дней. Средняя глубина промерзания почвы составляет 160-200 см.

В зимний период преобладают ветры северо-западного направления, отличающиеся значительным усилением в весенние месяцы, самые ветреные месяцы в году – апрель, март, май, самые тихие – зимние.

Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающие объекты и тепловые сети обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в январе, феврале, выпадением большого количества снега во второй половине декабря, первой половине января, понижением температуры наружного воздуха ниже -45 оС в январе и феврале.

1.2	Территория муниципального образования

| Муниципальные образования | Площадь территории, тыс. км2 | Численность населения, тыс. человек | Плотность населения, человек на 1 км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Костинского МО | 1,12 | 1,2 | 0,9 |

1.3	Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

| Муниципаль-ные образования | Число потребителей тепловой энергии (строений) | Число Теплоснабжаю-щих объектов (котельных) | Потребляемое горючее | Протяжен-ность тепловых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газ/ мазут | Уголь/ дрова |  |
| Костинского МО | 2 | 1 | - | дрова | 100 |

1.4	Источники топлива

Потребности в топливе удовлетворяются за счет угля и дров. Основные поставщики топлива ООО "Тайга"

Топливо доставляется грузовыми автомобилями.

1.5	Места хранения и складирования запасов топлива

| Муниципальные образования | Место хранения и ведомственная принадлежность | Объем хранилищ (емкостей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Газ/мазут | Уголь/дрова |
| Костинского МО | 0 | 0 | 0 |

1.6	Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |  |

1.7	Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче топлива по причине аварии на магистральном трубопроводе;

- износ тепловых сетей проложенных в грунте (гидродинамические удары);

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

2.	Организация работ

2.1.	Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

-	на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований;

-	на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2.2.	Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство одним диспетчером, пятью операторами (кочегарами) котельных, одним аварийным расчетом. Состав рабочих смен приведен в таблице.

| Муниципаль-ные образования | Число диспетчеров оперативных служб объектов ЖКХ | Число операторов (кочега-ров) котельных | Состав аварийных расчетов | Время готовности к работам по ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Специалисты (человек) | Техника (единиц) |  |
| Костинского МО | - | 3 | 1 | 1 | 2 |

Силы и средства органов внутренних дел применяются при ликвидации аварий в соответствии с функциями, возложенными на них законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации исходя из масштабов аварии.

2.3. 	Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов органов местного самоуправления;

- резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

2.4.	Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию муниципального образования через ЕДДС.

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает заместителю главы администрации муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.